## Slide 1: Modelado térmico de un satélite básico

## Slide 2
Crear un modelo térmico matemático de un satélite sencillo.
Contenido
Ref. ESATAN-TMS Workbench user manual

## Slide 3: Definición de materiales y propiedades termo-ópticas
Definir los materiales (Bulk): introduciendo nombre, densidad, calor específico y conductividad en unidades del S.I.
Bulk | Density (kg/m3) | Specific Heat (J/kgK) | Conductivity (W/mK)
Al_6061 | 2700 | 900 | 160
MLI_foil | 300 | 900 | 0
GaAs | 5300 | 1000 | 55

## Slide 4
Definir propiedades ópticas (Optical Set): α y ε
Optical | ε | α
Black | 0.84 | 0.97
Low_e | 0.1 | 0.2
Solar_Cells | 0.84 | 0.75
Kapton | 0.61 | 0.36

## Slide 5: Construcción de la geometría
Se construyen los tres elementos básicos de la figura con distintas estrategias

## Slide 6
Body_a
    Definición de la geometría
Property | Value
Geometry Name | Body_a
Shape | Box
Defined By | Parameters
height (m) | 1.2
xmax (m) | 1.5
ymax (m) | 2.0

## Slide 7
Property | Value
Nº of faces direction 1 | 2
Nº of faces direction 2 | 2
Nº of faces direction 3 | 2
Surface 1 | 
Label | Body_a_MLI
Optical | Low_e
Surface 2 | 
Label | Body_a_int
Optical | Black
Property | Value
Composition | DUAL
S1 – Material | MLI_Foil
S1 – Thickness | 0.0005
S2 – Material | Al_6061
S2 – Thickness | 0.002
Through Conductance | 
Calculation Type | EFFECTIVE
Emittance | 0.03
Body_a
Se introduce el mallado, las propiedades de cada cara, el material y el espesor

## Slide 8
Body_b
    Definición de la geometría
Property | Value
Geometry Name | Body_b
Shape | Box
Defined By | Parameters
height (m) | 1.2
xmax (m) | 1.0
ymax (m) | 1.0
Tansformation | 
X Distance (m) | 0.25
Y Distance (m) | 2.001

## Slide 9
Property | Value
Nº of faces direction 1 | 2
Nº of faces direction 2 | 2
Nº of faces direction 3 | 2
Surface 1 | 
Label | Body_b_MLI
Optical | Low_e
Surface 2 | 
Label | Body_b_int
Optical | Black
Property | Value
Composition | DUAL
S1 – Material | MLI_Foil
S1 – Thickness | 0.0005
S2 – Material | Al_6061
S2 – Thickness | 0.002
Through Conductance | 
Calculation Type | EFFECTIVE
Emittance | 0.03
Body_b
Se introduce el mallado, las propiedades de cada cara, el material y el espesor

## Slide 10
Solar Panel
Property | Value
Geometry Name | Solar_Panel
Shape | Rectangle
xmax (m) | 4.65
ymax (m) | 1.55
Tansformation | 
X Angle (deg) | 90
X Distance (m) | -4.95
Z Distance (m) | -0.175
    Definición de la geometría

## Slide 11
Property | Value
Nº of faces direction 1 | 8
Nº of faces direction 2 | 2
Surface 1 | 
Label | Solar_Panel_Support
Optical | Kapton
Surface 2 | 
Label | Solar_Panel_Cells
Optical | Solar_Cells
Property | Value
Composition | DUAL
S1 – Material | Al_6061
S1 – Thickness | 0.001
S2 – Material | GaAs
S2 – Thickness | 0.001
Through Conductance | 
Calculation Type | BULK
Solar Panel

## Slide 12: Agrupación y movimiento del panel
Agrupar shells para formar estructura jerárquica del modelo

## Slide 13: Condiciones de contorno
Introducir las potencias disipadas por los equipos mediante interfaz gráfica
Se reparten 75 W entre los dos nodos interiores: 50 W en el cuerpo_1 y 25 W en cuerpo_2.

## Slide 14: Generación de interfaces conductivas
Se generan aquellas que ESATAN detecta automáticamente.
Se cambian todas las interfaces a tipo ‘Fused’ (por defecto)

## Slide 15: Comprobación del modelo
Materiales
Propiedades termo-ópticas

## Slide 16: Caso radiativo

## Slide 17
Se ejecuta para obtener los factores de vista, GRs y las cargas del Sol (QS), Albedo (QA) e infrarrojo terrestre (QE).

## Slide 18: Caso de análisis
Se selecciona el radiative case deseado: SS0

## Slide 19
Se define el esquema de solución (transitorio en este caso) y se añade al bloque de ejecución.

## Slide 20
Se seleccionan las condiciones de contorno, que en este caso son las potencias disipadas.

## Slide 21
Se pide que incluya los los flujos solar, albedo e infrarrojo y se pone número a los nodos de contorno (ambiente e inactivo).

## Slide 22: Visualización de resultados
Los resultados se guardan en un archivo TMD y se configura su visualización haciendo doble click en el archivo.

## Slide 24: 10. Radiador

## Slide 25
11. Nodo no geométrico

## Slide 26
12. Acoplamiento conductivo